## Slide 1: دراسة أثر آلية خلط معامل التشكيل السطحي بمحلول التنمية على خواص التراكيب النانوية لأكسيد الزنك المحضرة لتطبيقات الاستشعار الغازي
الطالب: محمد عبدالله محمد الهزاع
438103363
إشراف: د.محمد بن عبدالعزيز الدريبي

## Slide 2: فهرس العرض
6
1
2
3
4
5
المواد النانوية وأكسيد الزنك
المستشعرات الغازية
المعتمدة على أكاسيد المعادن
أهداف البحث
طريقة العمل
النتائج والمناقشة
الخاتمة والتوصيات

## Slide 3: المواد النانوية وأكسيد الزنك
علم النانو
تصنيفات المواد النانوية
تطبيقات المواد النانوية
أكسيد الزنك ZnO
تطبيقاته

## Slide 4: المستشعرات الغازية المعتمدة على أكاسيد المعادن
في حال تعرض المادة لغاز CO مثلا فستتحد ذرات الأكسجين الملتصقة بالسطح مع الغاز مكونة ثاني أكسيد الكربون وإلكترونات حرة ترجع لذرات أكسيد الزنك مما يؤدي إلى نقصان عرض منطقة الاستنزاف (تقليل في المقاومة)
التصاق جزيئات الأكسجين الموجودة في الهواء بسطح مركب أكسيد الزنك ينتج عنه تكون منطقة استنزاف لها مقاومة عالية.

## Slide 5: أهداف البحث
دراسة آلية خلط معامل التشكيل السطحي بمحلول التنمية وتأثيرها على الخواص التركيبية النانوية
دراسة خواص مستشعرات غازية محضرة من هذه المواد

## Slide 6: طريقة العمل
محلول التنمية يحوي نترات الزنك المذابة في الماء المقطر
المحلول الثاني يحوي مادة معامل التشكيل السطحي CTAB بالإضافة إلى NaOH والمذابة في الماء المقطر
تم تحضير أربع عينات تختلف بطريقة خلط محلول التنمية بمحلول معامل التشكيل السطحي حيث تم السكب المباشر للعينة الأولى والتقطير لباقي العينات بأزمنة 2min, 7min, 14min .

## Slide 7: النتائج
العينة | CTAB-Zero | CTAB-2min | CTAB-7min | CTAB-14min
c/a | 1.601 | 1.601 | 1.602 | 1.602
أولًا : قياسات حيود الأشعة السينية XRD
تكون تركيبWurtzite لجميع العينات

## Slide 8
ثانيًا : قياسات المجهر الإلكتروني الماسح SEM
CTAB-Zero
CTAB-2min
CTAB-7min
CTAB-14min

## Slide 9
ثالثًا : قياس استجابة المستشعرات الغازية المحضرة
Gases | 0 min | 2 min | 7 min | 14 min
Response (CO 50 ppm) | 17.79 | 8.48 | 7.22 | 6.01
Response (Ethanol 50 ppm) | 239.85 | 196.97 | 130.86 | 27.33
استجابة المستشعرات لغاز CO وبخار الإيثانول عند درجة حرارة 350oC
منحنى تغير مقاومة المستشعر مع الزمن (عند تمرير الغاز وبعد إيقافه).

## Slide 10: الخاتمة
أظهرت العينة المحضرة بالخلط السريع للمحاليل أعلى استجابة وقد يكون ذلك ناتج عن المساحة السطحية العالية للأسلاك النانوية بالمقارنة مع الشرائح النانوية والتي يزداد تواجدها بزيادة زمن التقطير كما هو ظاهر في صور المجهر الإلكتروني الماسح .SEM
نلاحظ من منحنى تغير مقاومة المستشعر مع الزمن انخفاض مقاومة المستشعر بشكل سريع لحظة دخول الغاز على العينة وذلك ناتج عن تفاعل ذرات الأكسجين الملتصقة بسطح الجسيمات النانوية مع هذا الغاز.
عملية التقطير تؤثر على أثر معامل التشكيل السطحي للمواد الداخلة في التفاعل مما يؤدي إلى استهلاك معظم جزيئاته عند بداية التفاعل وبذلك ينتج تزايد في عدد الشرائح النانوية بزيادة زمن التقطير.

## Slide 11: التوصيات
دراسة أثر تغير درجة الحرارة على خواص المستشعر الغازي
دراسة أثر تغير تركيز معامل التشكيل السطحي CTAB على أشكال التراكيب النانوية لمركب أكسيد الزنك.

## Slide 12: Thank you